C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS)

Chodník pro pěší u MŠ na ul. Stanislavského

Náležitosti dokumentu odpovídají "vyhlášce č. 146/2008 Sb. - Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, příloze č. 8 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení".

Obsah:

a)	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2

b)	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3

b.1)	Směrové vedení	3

b.2)	Výškové vedení	3

b.3)	Šířkové uspořádání	3

b.4)	Příčný sklon	3

b.5)	Zemní těleso, zemní práce a bilance kubatur	3

b.6)	Křižovatky a sjezdy na okolní pozemky	3

b.7)	Přípravné a dokončovací práce	3

c)	VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ	4

d)	VZTAH POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY	4

e)	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	4

f)	REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA PK	5

g)	NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ	5

h)	ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	5

i)	VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	6

j)	PŘEHLED VÝPOČTŮ A POSOUZENÍ	6

k)	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A užívání VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE	6

l)	BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ	6

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Označení stavby:

Název stavby:		Chodník pro pěší u MŠ na ul. Stanislavského

Místo stavby:					Ostrava - Svinov, okres Ostrava, kraj Moravskoslezský

Kraj:							Moravskoslezský

Okres Ostrava

Katastrální území:				Svinov (715506)

# Parcelní čísla:		241, 242/1, 246, 248/1

Druh stavby:					Novostavba

Projektový stupeň:			Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR),

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Objednatel stavby:

Název, adresa:				Statutární město Ostrava

městský obvod Svinov

Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava - Svinov

IČO: 00 84 54 51

Zhotovitel dokumentace:

Název projektanta:			Ing. Jan Kotulič

Osvoboditelů 1215/9, 742 21 Kopřivnice

IČO: 06 82 69 71

# STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Předmětem stavby „Chodník pro pěší u MŠ na ul. Stanislavského“ je výstavba nového chodníku, který propojí ulici Stanislavského s nádvořím domu č. p. 256 na ul. Bílovecká.

Chodník byl navržen ze 2 přímých tras, které kopírují oplocení MŠ. Trasa 1 povede od stávajícího chodníku přiléhajícího k budově č. p. 256 přes nádvoří rovnoběžně s oplocením MŠ a bude napojen kolmo na ul. Stanislavského. Trasa 2 začíná napojením kolmo na trasu 1 v km 0,048 a bude napojena na stávající chodník u MŠ. Součástí chodníků jsou 2 ostrůvky pro výsadbu nebo umístění sochy. V km 0,009 trasy 2 bude vybudován sjezd k MŠ. Součástí chodníků jsou rovněž bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stávající terén v místě budoucí stavby je tvořen zatravěným povrchem bez výrazných terénních nerovností.

Celková délka nového chodníku je  80,57 m. Chodníky budou šířky min. 2,00 m.

## Směrové vedení

Směrové vedení trasy 1 i trasy 2 je v přímé.

Celková délka nového chodníku je  80,57 m.

## Výškové vedení

Chodník svým výškovým vedením kopíruje stávající terén. Min. podélný sklon je 0,56% a max. podélný sklon je 6,77%.

## Šířkové uspořádání

Šířka nově budovaného chodníku je v celé délce 2,00 m.

## Příčný sklon

Příčný sklon povrchu chodníku je 2% ve směru k oplocení MŠ.

## Zemní těleso, zemní práce a bilance kubatur

V rámci stavebních úprav je navrženo:

- sejmutí humózních vrstev v tl. 0,20 m, kubatura sejmuté humózní zeminy je 51 m3

- odkop stávajícího terénu do úrovně navržené pláně chodníku, kubatura výkopu 35 m3

- zásyp za chodníkovými obrubníky (kubatura 8 m3)

- ohumusování původních zatravněných ploch v tl. 0,10 m, které budou dotčeny stavebními pracemi, osetí travní směsí a ošetřování trávníku do doby předání stavby. Celková kubatura ohumusování 6 m3.

## Křižovatky a sjezdy na okolní pozemky

Součástí objektu je vybudování sjezdu k MŠ v km 0,009 trasy 2. Sjezd bude šířky 4,5 m a délky 10,60 m.

## Přípravné a dokončovací práce

Před zahájením stavebních prací bude provedeno sejmutí humózních zemin v místě stavby.

Zachovávané dřeviny nacházející v blízkosti stavby budou po dobu stavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Ořez bude proveden v nezbytně nutném rozsahu, ve vhodném období roku s ohledem na účel řezu a při dodržení zásad techniky řezu (vedení řezu, velikost ran). Při provádění řezu bude postupováno podle Arboristického standardu, řada A, Řez stromů SPPK A-02 002:2015.

V rámci dokončovacích prací bude provedeno ohumusování a zatravnění okolních ploch. Okolí staveniště bude uvedeno do původního stavu.

# VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ

Byly provedeny následující průzkumy a zajištěny podklady:

- Polohopisné a výškopisné zaměření území v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv (Ing. Jiří Holoubek, 06/2018)

- Digitální katastrální mapa, bodové pole (Ing. Jiří Holoubek, 06/2018)

- Půdorysná studie Chodník pro pěší – Kuršova, U Rourovny a Stanislavského (Ing. Jan Kotulič, 06/2018)

- Trasy stávajících inž. sítí předané jejich správcem

- Fotodokumentace pořízená na místě

# VZTAH POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Chodník pro pěší u MŠ na ul. Stanislavského je samostatný objekt.

# NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Úprava chodníku bude provedena v celkové v délce 80,57 m. Šířka chodníku je 2,0 m.

Chodník je po celé délce lemován z obou stran betonovým zahradním obrubníkem, který je na jedné straně převýšen o 60 mm nad úrovní dlažby a slouží jako přirozená vodící linie pro osoby se sníženou schopností orientace. V místech napojení na komunikaci a na nádvoří je chodník ukončen silničním obrubníkem sníženým na úroveň 20 mm nad vozovkou. Snížené obrubníky budou lemovány varovným pásem z reliéfní, barevně odlišné dlažby.

Povrch chodníku i sjezdu bude z šedé zámkové dlažby tl. 80 mm, pro možnost pojezdu automobily. Bezbariérové úpravy (varovné pásy) budou provedeny z barevně odlišné (červené) reliéfní zámkové dlažby.

Konstrukce chodníku je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Konstrukce chodníku a sjezdu:

Betonová dlažba se zámkem			DL				80 mm				ČSN 73 6131:2010

Pískové lože fr. 0/4					L				40 mm				ČSN 73 6131:2010

Štěrkodrť	fr. 0/32					ŠDA		  min.250 mm				ČSN 73 6126-1:2006

Celkem										min.370 mm

Zahradní betonový obrubník

Chodník bude lemován betonovým zahradním obrubníkem 5/25. Obrubníky budou uloženy do betonu C20/25n - XF1 tl. min. 0,10 m. Standardně je výška obrubníku navržena na jedné straně +0,06 m nad povrchem a na druhé straně ±0,00 m.

Silniční betonové obrubníky

V místech napojení na komunikaci a na nádvoří bude chodník ukončen silničním obrubníkem sníženým na úroveň 20 mm nad vozovkou a dále napojen na stávající obrubníky přechodovým kusem. Obrubníky budou uloženy do betonu C20/25n - XF1 tl. min. 0,10 m.

Ochrana kabelu V.O.

V místě křížení plánované trasy chodníku s kabelem právě budovaného V.O. bude před zahájením prací provedeno vytyčení kabelu. Výkop bude prováděn ručně a obnažený kabel bude uložen do dělené chráničky dl. 3,5 m – viz B.2 Koordinační situace stavby.

Odvoz materiálu

Odvoz přebytečného materiálu se předpokládá do vzdálenosti 8 km. V prostoru stavby nebudou zřizovány skládky zeminy nebo jiného materiálu. Veškerý přebytečný materiál bude průběžně odvážen mimo staveniště.

Z hlediska problematiky nakládání s odpady lze veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika ohrožení životního prostředí v území stavby a jejího okolí. Původcem odpadů bude zhotovitel stavby. Ten má povinnost nakládat s jednotlivými odpady, které jeho činností vzniknou, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a vyhláškou MŽP č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platných zněních.

# REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA PK

Odvodnění je navrženo příčným sklonem 2 % na přilehlý terén, kde bude voda zasakovat na původním pozemku.

# NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ

Dopravní značení není součástí této dokumentace.

# ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Celková doba výstavby chodníku se předpokládá v délce 2 měsíců. V průběhu stavebních prací bude zachován obousměrný průjezd po ulici Stanislavského (nebude zřízena objízdná trasa) s min. šířkou komunikace 5,50 m.

Při výstavbě se předpokládá zvýšení hluku a prašnosti. Všechny povrchy jsou navrženy jako dlážděné, při výstavbě bude použita pouze drobná mechanizace. Největším zdrojem hluku bude hutnění nových konstrukčních vrstev chodníku. Práce budou prováděny v denní době od 7:00 do 21:00.

Přístup na stavbu bude zajištěn z ulic Stanislavského a Bílovecká. Vzhledem k charakteru stavby není zřízeno trvalé připojení na zdroje energií a vody. Při stavbě se předpokládá zajištění vody pomocí nádrží a elektřiny pomocí motorových generátorů. Případné zřízení provizorní přípojky je věcí zhotovitele stavby. Stavba nebude v budoucnu spotřebovávat energii.

Zhotovitel je povinen zajistit přístup do stávajících nemovitostí a na pozemky soukromých vlastníků (bezprostředně sousedících se stavbou) přes staveniště po dobu výstavby.

Staveništní doprava bude organizována tak, aby byla zajištěna její plynulost a bezpečnost. Před výjezdem vozidel stavby mimo prostor staveniště bude provedena jejich očista mechanickým odstraněním hrubých nečistot. Používané komunikace budou pravidelně čištěny a myty čistícími a mycími vozidly.

Navržený postup a podmínky výstavby jsou detailně popsány v části E. Zásady organizace výstavby.

# VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

V rámci stavby nejsou navržena technologická zařízení.

# PŘEHLED VÝPOČTŮ A POSOUZENÍ

Nebyly zpracovány.

# ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A užívání VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Chodník je navržen v šířce 2,0 m a v příčném sklonu 2 %. Přirozená vodící linie bude tvořena zahradním obrubníkem vyvýšeným nad povrchem chodníku min. 60 mm. Varovné pásy podél snížených obrubníků budou provedeny z reliéfní dlažby v kontrastní (červené) barvě. Navržené úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb.

# BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce a na něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb.

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace) a podmínky vlastníků a správců jednotlivých sítí.

Ostrava, červenec 2018                    	   				Vypracoval:	Ing. Jan Kotulič