A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

k dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS)

Chodník pro pěší u MŠ na ul. Stanislavského

Náležitosti dokumentu odpovídají "vyhlášce č. 146/2008 Sb. - Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, příloze č. 8 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení".

Obsah:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	4

a) označení stavby	4

b) investor, objednatel	4

c) projektant	4

2.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	5

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění	5

b) Předpokládaný průběh stavby	5

c) Vazby na regulační plány, územní plán a na územní rozhodnutí	5

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití	5

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí	6

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření	6

3.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ	6

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby	6

b) Regulační plány, územní plán, územně plánovací informace	6

c) Mapové podklady, zaměření území	6

d) Dopravní průzkum	6

e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum	7

f) Diagnostický průzkum konstrukcí, ostatní průzkumy	7

g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje	7

h) Klimatologické údaje	7

i) Stavebně historický průzkum u stavby	7

4.	ČLENĚNÍ STAVBY	7

a) Způsob číslování a značení	7

b) Určení jednotlivých částí stavby	7

c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory	7

5.	PODMÍNKY REALIZACE STAVBY	7

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků	7

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti	8

c) Zajištění přístupu na stavbu	8

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy	8

6.	PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ	8

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty do vlastnictví a osob, které je budou spravovat	8

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby	8

7.	PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVBY DO užívání	8

a) Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání	8

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby	9

8.	SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY	9

8.1. Souhrnný technický popis stavby	9

8.2 Technický popis jednotlivých objektů	9

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby	9

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací	9

c) Mostní objekty	10

d) Odvodnění pozemní komunikace	11

e) Tunely, podzemní stavby a galerie	11

f) Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony	11

g) Vybavení pozemní komunikace	11

h) Objekty ostatních skupin objektů	11

9.	VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ	11

10.	dOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY	11

a)	Rozsah dotčení	11

b) Podmínky pro zásah	13

c) Způsob ochrany nebo úprav	13

d) Vliv na stavebně technické řešení stavby	14

11.	ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ	14

a) bourací práce	14

b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada	14

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu	14

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch	14

e) zásah do ZPF	14

f) zásah do PUPFL	14

g) zásah do jiných pozemků	14

h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků	15

12.	NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY	15

a) Nároky na energie	15

b) Telekomunikace	15

c) Vodní hospodářství	15

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování	15

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)	15

f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby	15

13.	VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDí	15

a) Ochrana krajiny a přírody	16

b) Hluk	16

c) Emise z dopravy	16

d) Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje	17

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby	17

f) Nakládání s odpady	18

14.	oBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI	18

a) Mechanická odolnost a stabilita	18

b) Požární bezpečnost	19

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí	19

d) Ochrana proti hluku	19

e) Bezpečnost při užívání	19

f) Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při	19

15.	dALŠÍ POŽADAVKY	19

a) Užitné vlastnosti stavby	19

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	19

c) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	19

d) Splnění požadavků dotčených orgánů	20

16.	ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	20

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## a) označení stavby

Název stavby:		Chodník pro pěší u MŠ na ul. Stanislavského

Místo stavby:					Ostrava - Svinov, okres Ostrava, kraj Moravskoslezský

Kraj:							Moravskoslezský

Okres Ostrava

Katastrální území:				Svinov (715506)

Parcelní čísla:					241, 242/1, 246, 248/1

Druh stavby:					Novostavba

Projektový stupeň:			Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR),

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

## b) investor, objednatel

Název, adresa:				Statutární město Ostrava

městský obvod Svinov

Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava - Svinov

IČO: 00 84 54 51

## c) projektant

Název projektanta:			Ing. Jan Kotulič

Osvoboditelů 1215/9, 742 21 Kopřivnice

IČO: 06 82 69 71

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

## a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Stavba „Chodník pro pěší u MŠ na ul. Stanislavského“ je umístěna v katastrálním území Svinov a řeší výstavbu chodníku v okolí mateřské školy na ul. Stanislavského v intravilánu městského obvodu Ostrava – Svinov. Nový chodník navazuje na stávající chodníky v blízkosti MŠ, místní komunikaci (ul. Stanislavského) a nádvoří domu č. p. 256 na 
ul. Bílovecká.

Výstavba chodníku propojí výše zmíněné ulice Stanislavského a Bílovecká, a tím přispěje ke zvýšení bezpečnosti při pohybu chodců v dané lokalitě.

Celková délka nově budovaného chodníku je 80,57 m.

## b) Předpokládaný průběh stavby

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby není potřeba rozdělovat stavbu na etapy a fáze. Vybraný zhotovitel stavebních prací, předloží investorovi harmonogram postupu výstavby, ze kterého bude jasný průběh stavby.

Celková doba výstavby se předpokládá v délce 2 měsíců.

## c) Vazby na regulační plány, územní plán a na územní rozhodnutí

Rozvoj daného území je určen schválenými územně plánovacími dokumentacemi:

1) Platný územní plán města Ostravy, datum vydání 21.5.2014 po Změně č. 1 ze dne 20.9.2017:

Usnesením zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 byl vydán Územní plán Ostravy, který nahradil Územní plán města Ostravy z roku 1994. Dne 20.9.2017 byla vydaná Změna č. 1 tohoto ÚP.

Dle územního plánu města Ostravy jsou stavbou dotčené pozemky, které jsou vymezeny jako plochy „bydlení v bytových domech“ a „bydlení v rodinných domech“.

Umístění nového chodníku v řešené lokalitě je v souladu s Územním plánem Ostravy.

## d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stávající území se nachází v zastavěném území městského obvodu Ostrava – Svinov. Dle katastru nemovistostí budou stavbou dotčeny tyto druhy pozemků: zahrada, zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha.

Trasa chodníků se skládá ze dvou přímých vzájemně kolmých tras. Na začátku se hlavní větev chodníků napojuje kolmo na stáv. chodník přiléhající k domu č. p. 256 na ul. Bílovecká a dále je vedena přes nádvoří v přímé. Na konci se tato větev napojuje kolmo na místní komunikaci na ul. Stanislavského (šířka MK je cca 6,0 m) a chodci budou převedeni místem pro přecházení na protější chodníky podél ul. Stanislavského a Mičurinova. Druhá větev chodníků vede kolmo na hlavní větev a napojuje se na stávající chodník v blízkosti MŠ.

Území je rovinaté, zastavěné. Stávající zájmové území stavby má nezpevněný povrch, který je tvořen travnatým porostem.

## e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Stavba nemá zásadní vliv na životní prostředí, nemění se hluková, ani exhalační situace v místě stavby. Ze stavby se nepředpokládá uvolňování emisí nebezpečných záření a nepředpokládají se nepříznivé účinky elektromagnetického záření. Způsob využití přilehlých komunikací se nemění.

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů stavby vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí.

V období výstavby je nutno dodržovat všechna opatření navržená v projektu stavby tak, aby vlivem výstavby nedošlo k překročení limitních ukazatelů kvality životního prostředí.

Vlivem stavby nedojde u stávající obytné zástavby ke změně podmínek stanovených technickými normami z hlediska denního osvětlení a oslunění.

V této stavbě nedochází k budování stavebních objektů, které by svou výškou zastiňovaly nejbližší obytnou zástavbu.

## f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

Stavba nového chodníku si vyžádá zábory pozemků v katastrálním území Svinov. Stavbou budou trvale dotčeny pozemky parc. č. 241, 242/1, 246, 248/1 ve vlastnictví statutárního města Ostravy.

Po dokončení stavby dojde ke zvýšení komfortu a bezpečnosti pohybu chodců v daném území.

V průběhu stavebních prací bude zachován obousměrný provoz na ulici Stanislavského (nebude zřízena objízdná trasa). Minimální šířka komunikace v místě omezení bude 5,50 m.

# PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

## a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby

Neexistuje.

## b) Regulační plány, územní plán, územně plánovací informace

- Platný územní plán Ostravy vydaný dne 21.5.2014 po Změně č. 1 ze dne 20.9.2017

- Půdorysná studie Chodník pro pěší – Kuršova, U Rourovny a Stanislavského (Ing. Jan Kotulič, 06/2018)

## c) Mapové podklady, zaměření území

- Polohopisné a výškopisné zaměření území v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv (Ing. Jiří Holoubek, 06/2018)

- Digitální katastrální mapa, bodové pole (Ing. Jiří Holoubek, 06/2018)

- Fotodokumentace pořízená na místě

## d) Dopravní průzkum

Nebyl proveden.

## e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum

Nebyl proveden.

## f) Diagnostický průzkum konstrukcí, ostatní průzkumy

Trasy stávajících inž. sítí a zařízení předané jejich správcem

  - ČEZ Distribuce, a.s.

  - CETIN a.s.

  - OVAK a.s.

  - Innogy (GridServices)

  - Ostravské komunikace, a.s. (veřejné osvětelní)

## g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje

Nebyly zjišťovány.

## h) Klimatologické údaje

Nebyly zjišťovány.

## i) Stavebně historický průzkum u stavby

Nebyl zjišťován.

# ČLENĚNÍ STAVBY

## a) Způsob číslování a značení

Číslování příloh PD je provedeno dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., Příloha 8.

## b) Určení jednotlivých částí stavby

Stavba není členěna na jednotlivé části.

## c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

Chodník pro pěší u MŠ na ul. Stanislavského je samostatný objekt.

# PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

## a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Stavba je koordinována souběžně s projektem:

- „Chodník pro pěší na ul. Kuršové a U Rourovny“: Ing. Jan Kotulič

## b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2019. Celková doba výstavby chodníku se předpokládá v délce 2 měsíců. V průběhu stavebních prací bude zachován obousměrný provoz na ulici Stanislavského (nebude zřízena objízdná trasa). Musí být zachována minimální šířka komunikace 5,50 m v místě zúžení.

Při výstavbě se předpokládá zvýšení hluku a prašnosti. Všechny povrchy jsou navrženy jako dlážděné, při výstavbě bude použita pouze drobná mechanizace. Největším zdrojem hluku bude hutnění nových konstrukčních vrstev chodníku a řezání obrubníků a dlažeb. Práce budou prováděny v denní době od 7:00 do 21:00.

## c) Zajištění přístupu na stavbu

Přístup na stavbu bude zajištěn z ulic Stanislavského a Bílovecká. Vzhledem k charakteru stavby není zřízeno trvalé připojení na zdroje energií a vody. Při stavbě se předpokládá zajištění vody pomocí nádrží a elektřiny pomocí motorových generátorů. Případné zřízení provizorní přípojky je věcí zhotovitele stavby. Stavba nebude v budoucnu spotřebovávat energii.

Zhotovitel je povinen zajistit přístup do stávajících nemovitostí a na pozemky soukromých vlastníků (bezprostředně sousedících se stavbou) přes staveniště po dobu výstavby.

Staveništní doprava bude organizována tak, aby byla zajištěna její plynulost a bezpečnost. Před výjezdem vozidel stavby mimo prostor staveniště bude provedena jejich očista mechanickým odstraněním hrubých nečistot. Používané komunikace budou pravidelně čištěny a myty čistícími a mycími vozidly.

## d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

S objížďkami se neuvažuje. Během stavby bude omezen provoz na místní komunikaci ul. Stanislavského.

Podrobně jsou dopravní omezení během výstavby popsána v příloze E. Zásady organizace výstavby této PD.

# PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ

## a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty do vlastnictví a osob, které je budou spravovat

Navrhovaná stavba je tvořena chodníkem a přilehlými plochami. Stavba je navržena na pozemcích statutárního města Ostravy. K zásahu do pozemků soukromých vlastníků nedojde.

Budoucím správcem nově budovaného chodníku se stane Městský obvod Svinov.

## b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Navržený stavební objekt bude užíván dle obecně platných předpisů.

# PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVBY DO užívání

## a) Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání

Stavba bude do užívání předána jako celek najednou.

## b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Stavbu nebude nutno užívat před dokončením celé stavby a bude předána najednou.

# SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

## 8.1. Souhrnný technický popis stavby

Předmětem stavby „Chodník pro pěší u MŠ na ul. Stanislavského“ je výstavba nového chodníku, který propojí ulici Stanislavského s nádvořím domu č. p. 256 na ul. Bílovecká.

Chodník byl navržen ze 2 přímých tras, které kopírují oplocení MŠ. Trasa 1 povede od stávajícího chodníku přiléhajícího k budově č. p. 256 přes nádvoří rovnoběžně s oplocením MŠ a bude napojen kolmo na ul. Stanislavského. Trasa 2 začíná napojením kolmo na trasu 1 v km 0,048 a bude napojena na stávající chodník u MŠ. Součástí chodníků jsou 2 ostrůvky pro výsadbu nebo umístění sochy. V km 0,009 trasy 2 bude vybudován sjezd k MŠ. Součástí chodníků jsou rovněž bezbariérové úpravy pro osoby se stíženou schopností pohybu a orientace.

Stávající terén v místě budoucí stavby je tvořen zatravěným povrchem bez výrazných terénních nerovností.

Celková délka nového chodníku je  80,57 m. Chodníky budou šířky min. 2,00 m.

## 8.2 Technický popis jednotlivých objektů

#### a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby

Chodník pro pěší u MŠ na ul. Stanislavského

#### b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací

Chodník byl navržen ze 2 přímých tras, které kopírují oplocení MŠ. Trasa 1 povede od stávajícího chodníku přiléhajícího k budově č. p. 256 přes nádvoří rovnoběžně s oplocením MŠ a bude napojen kolmo na ul. Stanislavského. Trasa 2 začíná napojením kolmo na trasu 1 v km 0,048 a bude napojena na stávající chodník u MŠ. Součástí chodníků jsou 2 ostrůvky pro výsadbu nebo umístění sochy. V km 0,009 trasy 2 bude vybudován sjezd k MŠ. Součástí chodníků jsou rovněž bezbariérové úpravy pro osoby se stíženou schopností pohybu a orientace.

Stávající terén v místě budoucí stavby je tvořen zatravěným povrchem bez výrazných terénních nerovností.

Celková délka nového chodníku je  80,57 m. Chodníky budou šířky min. 2,00 m.

Chodník je po celé délce lemován z obou stran betonovým zahradním obrubníkem, který je na jedné straně převýšen o 60 mm nad úrovní dlažby a slouží jako přirozená vodící linie pro osoby se sníženou schopností orientace. V místech napojení na komunikaci a na nádvoří je chodník ukončen silničním obrubníkem sníženým na úroveň 20 mm nad vozovkou. Snížené obrubníky budou lemovány varovným pásem z reliéfní, barevně odlišné dlažby.

Okolní plochy budou ohumusovány v tl. 0.10 m a osety travní směsí.

Výškové vedení a příčný sklon

Chodník svým výškovým vedením kopíruje stávající terén. Min. podélný sklon je 0,56% a max. podélný sklon je 6,77%.

Příčný sklon povrchu chodníku je 2% ve směru k oplocení MŠ.

Konstrukční řešení

Konstrukce chodníku je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Konstrukce chodníku a sjezdu:

Betonová dlažba se zámkem			DL				80 mm				ČSN 73 6131:2010

Pískové lože fr. 0/4					L				40 mm				ČSN 73 6131:2010

Štěrkodrť	fr. 0/32					ŠDA		  min.250 mm				ČSN 73 6126-1:2006

Celkem										min.370 mm

Příprava území

Před započetím stavby je zhotovitel povinen zajistit jednotlivými správci vytyčení inženýrských sítí.

Při přípravě území bude provedeno sejmutí humózních zemin v místě stavby. Mocnost skrývky se předpokládá v tl. 0,20 m. Celková kubatura sejmutých humózních zemin je 51 m3. Tyto zeminy budou použity pro zpětné ohumusování a dorovnání okolních ploch.

Zemní práce

Bude proveden odkop stávajícího terénu do úrovně navržené pláně chodníku. Jedná se o výkop mimo plochu stávajícíh komunikací, a tak se předpokládá, že zemina nebude vhodná pod konstruční vrstvy komunikací. Vytěžená zemina o celkové kubatuře 35 m3 se použije pro zásyp a úpravu okolí chodníku.

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.

Konečné terénní úravy

Sejmuté humózní zeminy budou použity pro úpravu okolních ploch chodníku. Zatravněné plochy, které budou dotčené stavebními pracemi budou ohumusovány v tl. 0,10 m a bude na nich založen trávník – plochy budou osety travní směsí a trávník bude ošetřován do doby předání stavby. Celková kubatura ohumusování je 6 m3.

Zahradní betonový obrubník

Chodník bude lemován betonovým zahradním obrubníkem 5/25. Obrubníky budou uloženy do betonu C20/25n - XF1 tl. min. 0,10 m. Standardně je výška obrubníku navržena na jedné straně +0,06 m nad povrchem a na druhé straně ±0,00 m.

Silniční betonové obrubníky

V místech napojení na komunikaci a na nádvoří bude chodník ukončen silničním obrubníkem sníženým na úroveň 20 mm nad vozovkou a dále napojen na stávající obrubníky přechodovým kusem. Obrubníky budou uloženy do betonu C20/25n - XF1 tl. min. 0,10 m.

Odvodnění

Odvodnění je navrženo příčným sklonem 2 % na přilehlý terén, kde bude voda zasakovat na původním pozemku.

Odvoz materiálu

Odvoz přebytečného materiálu se předpokládá do vzdálenosti 8 km. V prostoru stavby nebudou zřizovány skládky zeminy nebo jiného materiálu. Veškerý přebytečný materiál bude průběžně odvážen mimo staveniště.

#### c) Mostní objekty

Na stavbě se nevyskytují žádné mostní objekty.

#### d) Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění je navrženo příčným sklonem 2 % na přilehlý terén, kde bude voda zasakovat na původním pozemku.

Výstavbou chodníků nedojde k významné změně odtokových poměrů.

#### e) Tunely, podzemní stavby a galerie

Na stavbě se nenacházejí.

#### f) Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Na stavbě se nenacházejí.

#### g) Vybavení pozemní komunikace

V rámci stavby není navržené žádné technologické vybavení pozemní komunikace.

#### h) Objekty ostatních skupin objektů

Na stavbě se nenacházejí žádné jiné objekty.

# VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

Byly provedeny následující průzkumy a zajištěny podklady:

- Polohopisné a výškopisné zaměření území v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv (Ing. Jiří Holoubek, 06/2018)

- Digitální katastrální mapa, bodové pole (Ing. Jiří Holoubek, 06/2018)

- Půdorysná studie Chodník pro pěší – Kuršova, U Rourovny a Stanislavského (Ing. Jan Kotulič, 06/2018)

- Trasy stávajících inž. sítí předané jejich správcem

- Fotodokumentace pořízená na místě

V projektové dokumentaci pro provádění stavby jsou v části F. Doklady doložena vyjádření správců o existenci stávajících vedení a zařízení v jejich vlastnictví či správě.

# dOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY

## Rozsah dotčení

Ochranné pásmo silniční komunikace

Silniční ochranné pásmo je prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:

- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy. (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30)

Pro vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma platí § 30, odst.3 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č.186/2006 Sb.

Stavba zasahuje do ochranného pásma místní komunikace II.třídy.

Veškerá stavební činnost, která bude prováděna v těchto ochranných pásmech se řídí příslušnými zákony a předpisy a může být prováděna pouze se souhlasem příslušného správce zařízení, ke kterému ochranné pásmo přísluší.

Ochranné pásmo vodohospodářských zařízení

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok řeší Zákon č. 274/2001 Sb., § 23. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 	1.50 m

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 			2.50 m

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2.50 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1.00 m.

Stavba zasahuje do ochranného pásma kanalizace (OVAK).

Ochranná pásma energetických zařízení

Energetická zařízení mají dle Zákona č. 458/2000 Sb. stanovena následující ochranná pásma:

1) Elektroenergetika - nadzemní vedení

Ochranné pásmo nadzemního vodiče je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě strany:

- napětí nad 1 kV do 35 kV včetně

pro vodiče bez izolace 							  7 m od krajního vodiče

pro vodiče s izolací 								  2 m od krajního vodiče

pro závěsná kabelová vedení						  1 m od krajního kabelu

- napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 			12 m od krajního vodiče

- napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 			15 m od krajního vodiče

- napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 			20 m od krajního vodiče

- napětí nad 400 kV 								30 m od krajního vodiče

- u závěsného kabelového vedení 110 kV		  2 m od krajního kabelu

- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence	1 m

Stavba nezasahuje do ochranného pásma NN nadz. vedení (ČEZ  Distribuce).

2) Elektroenergetika	- podzemní vedení

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

Stavba zasahuje do ochranného pásma NN podz. vedení (ČEZ Distribuce).

Stavba zasahuje do ochranného pásma veřejného osvětlení (Ostravské komunikace, a.s.).

3) Elektroenergetika	- elektrické stanice

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

- u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,

- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,

- u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.

Stavba nezasahuje do ochranného pásma elektrické stanice.

4) Elektroenergetika	- výrobny elektřiny

Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

Stavba nezasahuje do ochranného pásma výrobny elektřiny.

5) Plynárenství

- u plynovodů NTL, STL a plynovodních přípojek v zastavěném území obce																					1 m od půdorysu

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek			4 m od půdorysu

- u technologických objektů									4 m od půdorysu

Stavba nezasahuje do ochranného pásma NTL plynovodů (Innogy).

Pro plynová vedení platí tato bezpečnostní pásma:

VTL plynovod do DN 100 včetně						15 m

VTL plynovod od DN 100 do DN 250 včetně			20 m

VTL plynovod nad DN 250							20 m

VVTL plynovod do DN 300 včetně					100 m

VVTL plynovod od DN 300 do DN 500				150 m

VVTL plynovod nad DN 500							200 m

Stavba nezasahuje do ochranného pásma VTL a VVTL plynovodů (Innogy)

6) Komunikační vedení

Ochranná pásma podzemních komunikačních vedení řeší Zákon č. 127/2005 Sb.,  o elektronických komunikacích, §102. Ochranné pásmo činí 1,0 m po stranách krajního vedení.

Stavba zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení (CETIN).

Chráněná území

Stavbou nedojde k dotčení významného krajinného prvku podle § 3 zák. č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny.

Národní kulturní památky a jejich soubory

Tato stavba nevyvolává zásah do národních kulturních památek a jejich souborů.

## b) Podmínky pro zásah

Sítě technického vybavení jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladů dodaných jejich správci. Před započetím stavebních prací je nutno provést vytýčení skutečného průběhu sítí. Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma komunikací a inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, popř. údajů správců.

Podmínky provádění stavebních prací v ochranných pásmech dotčených vedení jsou stanoveny ve vyjádřeních konkrétních správců – viz část F. Doklady.

Pásmo s podzemními vedeními mohou přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti max. 6t včetně.

Zájmové území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, v ochranných pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod, v památkové rezervaci, památkové zóně.

## c) Způsob ochrany nebo úprav

Je navržen v souladu s podmínkami provádění stavebních prací ve vyjádřeních konkrétních správců.

## d) Vliv na stavebně technické řešení stavby

Jedná se o novostavbu chodníku, která umožní zvýšení bezpečnosti při pohybu chodců v dané lokalitě.

# ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

## a) bourací práce

V rámci stavby budou vybourány stávající obruby v místech napojení a bude předlážděna část chodníku.

## b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

V rámci stavby nedojde ke kácení mimolesní zeleně.

Zachovávané dřeviny nacházející v blízkosti stavby budou po dobu stavby chráněny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Ořez bude proveden v nezbytně nutném rozsahu, ve vhodném období roku s ohledem na účel řezu a při dodržení zásad techniky řezu (vedení řezu, velikost ran). Při provádění řezu bude postupováno podle Arboristického standardu, řada A, Řez stromů SPPK A-02 002:2015.

## c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Celková plocha zpevněných ploch je 218,3 m2.

Rozsah zemních prací je patrný z příloh výkresové dokumentace.

## d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Okolní plochy, které budou dotčené stavebními pracemi budou ohumusovány v tl. 0,10 m, poté na nich bude založen trávník – plochy budou osety travní směsí a trávník bude ošetřován do doby předání stavby.

## e) zásah do ZPF

Vynětí ze ZPF bylo řešeno v rámci koordinovaného stanoviska – viz část F. Doklady.

## f) zásah do PUPFL

Stavba se nenachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa.

## g) zásah do jiných pozemků

V následující tabulce je uveden přehled všech pozemků dotčených stavbou:

| Seznam dotčených pozemků - Chodník, 1. část konečná MHD - ul. Nábřežní |
| --- |
| Obec: Ostrava [554821] | K. ú.: Svinov (715506) |
| Poř. číslo | Parcela KN | Zábor | Druh pozemku | Vlastník pozemku | Správce pozemku |
| 1 | 241 | trvalý | ostatní plocha | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava | Městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, Svinov, 72100 Ostrava |
| 2 | 242/1 | trvalý | zahrada | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava | Městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, Svinov, 72100 Ostrava |
| 3 | 246 | trvalý | zastavěná plocha a nádvoří | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava | Městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, Svinov, 72100 Ostrava |
| 4 | 248/1 | trvalý | zahrada | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava | Městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, Svinov, 72100 Ostrava |

## h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Stavba nevyvolává žádné změny dopravní a technické infrastruktury.

# NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

## a) Nároky na energie

Stavba nemá nároky na energie, teplo, ev. teplou užitkovou vodu.

Možnosti zajištění vody a energií po dobu výstavby zjistí zhotovitel stavby při výběru místa pro zařízení staveniště. Předpokládá se dovoz vody pro stavbu v cisternách a dodávku elektrické energie prostřednictvím generátorů.

## b) Telekomunikace

Stavba nezahrnuje telekomunikační vedení k zajištění provozu.

## c) Vodní hospodářství

Navrhovaná dopravní stavba neznamená odběrem vody v období výstavby zatížení ŽP.

Nároky na pitnou vodu pro sociální část zařízení staveniště, ani na technologickou vodu pro samotnou stavbu a další stavební práce nejsou z kapacitního hlediska významné.

## d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Přístupová trasa si nevyžádá žádné úpravy. Staveništní doprava bude organizována tak, aby byla zajištěna její plynulost a bezpečnost.

Parkování není předmětem řešení této stavby.

## e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)

Jedná se o jednoduchou stavbu bez požadavků na zdroje vody a energií.

## f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Jedná se o nevýrobní stavbu. Během provozu nebudou produkovány splaškové vody. Běžná údržba a zneškodnění případných odpadů budou prováděny budoucími správci jednotlivých komunikací.

# VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDí

## a) Ochrana krajiny a přírody

Stavební práce vzhledem k charakteru stavby zatíží životní prostředí pouze v blízkém okolí komunikace a v malé míře na krátkou dobu (po dobu samotné výstavby). Stavba nemá zásadní vliv na životní prostředí, nepředpokládá se zásadní změna hlukové a exhalační situace v okolí stavby.

Ze stavby se nepředpokládá uvolňování emisí nebezpečných záření a nepředpokládají 
se nepříznivé účinky elektromagnetického záření. Po uvedení do běžného provozu nebude stavba působit jako zdroj vibrací s přímým vlivem na obytnou zástavbu.

Odpady z provozu komunikace se nepředpokládají, protože se jedná o nevýrobní stavbu.

Vlivem stavby nedojde u stávající obytné zástavby ke změně podmínek stanovených technickými normami z hlediska denního osvětlení a oslunění. V této stavbě nedochází 
k budování stavebních objektů, které by svou výškou zastiňovaly nejbližší obytnou zástavbu.

Při provádění prací, které budou mít dopad na obyvatelstvo, je nutno v předstihu zajistit informování místních obyvatel prostřednictvím městského úřadu. Pokud si to vyžádá charakter prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště prostřednictvím k tomu určených osob.

V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební činnosti. Očekává se zvýšení hluku ze staveništní dopravy a z vlastní výstavby.

Při výstavbě je nutné dbát na použití vhodných technologií, které nepříznivě neovlivní obytnou zástavbu.

Omezení prašnosti během výstavby je navrženo jednak kropením vodou a také pravidelným čištěním příjezdných komunikací. Povinnost čištění vozidel stavby před vjezdem na pozemní komunikace a v případě znečištění této komunikace plyne z ustanovení §23 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích (očištění komunikace na konci pracovní směny, eventuálně i několikrát během směny s ohledem na rozsah znečištění). V rámci stavby budou osazeny dopravní značky, upozorňující řidiče na provádění stavebních prací a vyjíždění vozidel ze stavby.

## b) Hluk

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací platí pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory pro hluk na hlavních pozemních komunikacích nejvyšší přípustné hladiny hluku ve venkovním prostoru pro den LAeq=60 dB a pro noc LAeq=50 dB. Předpokládá se, že požadovaná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro hluk chráněných objektů v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru bude během výstavby dodržena.

Nepředpokládá se takové zvýšení hluku během výstavby i následného provozu, aby bylo nutno provádět jakákoliv opatření na ochranu proti hluku.

Problematika hluku během stavebních prací bude řešena dodavatelskou organizací dle platných předpisů a norem, souvisejících s prováděním stavby. Zároveň je vhodné omezit dobu provádění stavebních prací s ohledem na obyvatele a práce provádět pouze v denních hodinách (7.00 – 21.00). Při realizaci prací je nutno eliminovat hluk – vypínáním motorů strojů a stavebních mechanismů mimo nutnou provozní dobu, nenechávat běžet motory naprázdno.

## c) Emise z dopravy

Realizací stavby není očekáváno zhoršení imisní situace v lokalitě.

## d) Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Stavba nemá vliv na vodní toky a vodní zdroje. Po dokončení stavby bude zátěž znečištěnými vodami stejná jako před stavbou.

## e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, účinnost od 1.1.2007. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní předpisy.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat 	o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění.

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1.1.2007.

Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi.

Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, účinnost 1.1.2007, upravuje:

-	bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.)

-	náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)

-	práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)

-	další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k §18 zákona č. 309/2006 Sb.)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, účinnost 1.1.2008.

Požadavky

-	na pracoviště a pracovní prostředí,

-	bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí,

-	způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit,

-	vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a

-	rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. :

-	NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

-	NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

-	NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

-	NV č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

-	NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

-	NV č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

-	NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

-	NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

-	NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

-	NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

Veškeré stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných norem ČSN.

## f) Nakládání s odpady

Z hlediska problematiky nakládání s odpady lze veškeré odpady, které vzniknou 
při výstavbě předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby 
bez dalšího rizika ohrožení životního prostředí v území stavby a jejího okolí. Původcem odpadů bude zhotovitel stavby. Ten má povinnost nakládat s jednotlivými odpady, které jeho činností vzniknou, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 
a vyhláškou MŽP č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platných zněních. Odpady obsahující azbest je možné odstraňovat na některých skládkách skupiny S-OO (skládky „ostatních“ odpadů) a na skládkách skupiny S-NO (skládky „nebezpečných“ odpadů) v souladu s § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb. a v souladu s jejich schváleným provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného správního orgánu o souhlasu s provozem takového zařízení na odstraňování odpadů.

Detailně je odpadové hospodářství řešeno v příloze E. Zásady organizace výstavby.

# oBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI

## a) Mechanická odolnost a stabilita

Zhotovitel stavby musí použít pouze certifikované materiály a hmoty, které svými vlastnostmi zajistí, při běžné údržbě, požadovanou mechanickou pevnost a stabilitu konstrukcí, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívaní stavby, po dobu její životnosti.

## b) Požární bezpečnost

Posuzované stavební objekty jsou z hlediska požární bezpečnosti, ve smyslu ČSN 73 0802/2000 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, hodnoceny jako objekty bez požárního rizika, které nejsou dále posuzovány a hodnoceny.

## c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Jedná se o novostavbu chodníku. Předpokládá se, že nedojde ke změně v oblasti chrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí.

## d) Ochrana proti hluku

Stavba nemění způsob využití stávajícího území a nemá vliv na hlukovou zátěž.

## e) Bezpečnost při užívání

Po dokončení stavby se zvýší bezpečnost a komfort především pro pěší účastníky provozu.

f) Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.)

Stavba nemá a nebude mít nároky na energie.

# dALŠÍ POŽADAVKY

## a) Užitné vlastnosti stavby

Pro zajištění užitných vlastností stavby je nutno při výstavbě respektovat platné předpisy. Pokud dokumentace neuvádí jinak, budou stavební práce, kvalita stavebních výrobků a kontrola a přejímka prací provedeny v souladu se zákony, vyhláškami, českými technickými normami (ČSN) a resortními předpisy Ministerstva dopravy a spojů, zejména "Technicko-kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP)", "Technickými podmínkami (TP)" a „Vzorovými listy staveb pozemních komunikací“ (VL).

Stavba je navržena ve shodě s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích stavby (v platných zněních).

## b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V místech ukončení chodníku je obrubník snížen na 20mm. Snížené obrubníky budou lemovány varovným pásem z reliéfní dlažby kontrastní barvy.

## c) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

- Povodně

Stavba se nenachází v záplavovém území

- Agresivní podzemní voda

Agresivita podzemní vody nebyla zjišťována.

- Bludné proudy

Stavba se nenachází v území, kde by se předpokládal výskyt bludných proudů.

- Poddolování

Stavba nevyžaduje provedení zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

- Povětrnostní vlivy

S ohledem na charakter stavby nebyly povětrnostní vlivy zkoumány.

- Radon

Vzhledem k tomu, že součástí stavby není stavba s obytnými nebo pobytovými místnostmi, není potřeba stavbu preventivně chránit proti pronikání radonu z geologického podloží (Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon).

## d) Splnění požadavků dotčených orgánů

V této dokumentaci jsou v části F. Doklady doložena vyjádření vlastníků o existenci stávajících vedení a zařízení v jejich vlastnictví či správě, u dotčených i jejich vyjádření k dokumentaci a dále stanoviska dalších dotčených orgánů.

# ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

B.1 	Celková situace stavby

B.2 	Koordinační situace stavby 			1:200

B.3 	Situace stavby v katastrální mapě	1:200

C. Stavební část

C.1 	Technická zpráva

C.2 	Situace									1:200		(odpovídá B.2)

C.3		Podélný profil							1:500/50

C.4.1	Vzorový příčný řez 1					1:50

C.4.2	Vzorový příčný řez 2					1:50

C.4.3	Vzorový příčný řez 3					1:50

C.4.4	Vzorový příčný řez 4					1:50

C.5		Vytyčovací výkres						1:200

D. Technologická část – nezastoupeno

E. Zásady organizace výstavby

F. Doklady

G. Soupis prací

Ostrava, červenec 2018                    	   				Vypracoval:	Ing. Jan Kotulič