Příloha č. 5 Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy

Projektová dokumentace bude obsahovat stavební úpravy v dotčené oblasti, které budou realizovány po rekonstrukci kanalizace a vodovodů (v rámci akce „Odkanalizování jižní části Svinov“).

MOb Svinov má záměr po výše uvedené rekonstrukci provést úpravy/opravy místních komunikací v rozsahu tak, aby byly provedeny:

- asfaltové povrchy na místních komunikacích v celých šířkách a délkách,

- chodníky pro pěší ze zámkové dlažby (tl. 60 a 80mm),

- zpevněné plochy pro kontejnery,

aby byla lokalita doplněna o:

- chybějící odvodnění komunikací (kanalizační vpustě),

- chybějící chodníky,

aby byla projekčně řešena/o:

- křižovatka ulic Axmanova a Bratří Sedláčků,

- cyklodoprava v této lokalitě,

- parkování

# Soupis požadavků MOb Svinov na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení:

# Spočítat výměry (komunikací, chodníků), které nebudou dotčeny akci „Odkanalizování jižní části Svinov“. MOb Svinov má k dispozici výměry dotčené stavbou „Odkanalizování jižní části Svinov“. Celkové výměry místních komunikací budou odečteny od výměr dotčených stavbou po rekonstrukci kanalizace = zůstatková výměra pro MOb Svinov).

# Asfaltová pokládka bude provedena ve dvou vrstvách (min.5+5cm).

# Chodníky ze zámkové dlažby (6cm nebo 8cm).

# Podloží pod chodníky (pochůzí nebo pojezdové).

# Vjezdy, kde se budou provádět nové povrchy (trasy) chodníků, k rodinným domům a bytovému domu budou ze zámkové dlažby.

# Obruby betonové.

# Na ulici Bří Sedláčků – doplnění chodníku pro pěší (mezi ul. Hrabyňská a Axmanova).

# Zúžení komunikace ulice Bří Sedláčků u bytového domu č.p. 352 – rozšíření stávajícího chodníku.

# Odstranění podkladních vrstev – snížení nivelety komunikace? Vyplyne z průzkumného šetření.

# Doplnění dešťových vpustí (protizápachové klapky – jejich umístění a počet bude upřesněn před realizací projektu).

# Odvodnění vedlejší větve Bří Sedláčků  - obruby + dvojřádek ze žulových kostek.

# Úprava křižovatky Axmanova a Bří Sedláčků – napojení cyklostezky a místa pro přecházení pěších.

# Řešení cyklistické dopravy – zákres vedení trasy (trasa povede na ul. Bratří Sedláčků a dále bude navazovat na stávající cyklotrasy).

# Výškové úpravy poklopů, šoupat, ventilů, kanálů (vyplývající z pokládky povrchů, bude řešeno v rámci rozpočtu pro zhotovitele stavby).

# Projektová dokumentace dopravního značení dané lokality - aktualizace stávajícího dopravního značení + nové dopravní značení, návrh umístění parkovacích míst, cyklotrasa, vše v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení, odsouhlasena Policií ČR-DI.

# U bytového domu č.p. 352 ul. Bří Sedláčků opravit vjezdy na pozemek (zámková dlažba tl. 8cm), nové stání pro kontejnery na směsný odpad.

# U bytového domu č.p. 55 ul. Bří Sedláčků – vodorovné dopravní značení – parkování před domem.

# Boční větev ke garážím (ul. Kručkova) – odvodnit + obruby + dvojřádek.

# Zařízení staveniště (návrh místa).

# Stavební dozor + bezpečnostní technik.

# Geodetické zaměření.

# Řešení/úprava zpevněné plochy před bývalými potravinami (na ul. Bratří Sedláčků), umístění kontejnerové stání.

# Zpevněné plochy na umístění kontejnerů pro Technický dvůr Ostrava-Svinov, p.o. (2 místa).